Приложение

к постановлению Администрации сельского поселения Шаровский сельсовет муниципального района  Белебеевский района Республики Башкортостан от 22 июля 2016г  № 27

Муниципальная программа

«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории муниципального образования СП Шаровский сельсовет на 2016-2020 год»

Паспорт

муниципальной программы  «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории муниципального образования СП Шаровский сельсовет на 2016 - 2020 годы»

| Наименование программы | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории муниципального образования СП Шаровский сельсовет на 2016 - 2020 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; - постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года N 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Разработчик программы | Администрация СП Шаровский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан |
| Исполнители программы | Администрация СП Шаровский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан |
| Контроль за реализацией программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация СП Шаровский сельсовет и Совет Шаровского сельского поселения |
| Цель программы | Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории Шаровского сельского поселения |
| Задачи программы | 1. Повышение надежности системы транспортной инфраструктуры. 2. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения, безопасности дорожного движения. |
| Сроки реализации программы | 2016 - 2020 годы |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования: - средства республиканского бюджета; - средства местного бюджета. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2016-2020 года, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований из республиканского бюджета. |
| Мероприятия программы | - разработка проектно-сметной документации; - приобретение материалов и ремонт дорог; - мероприятия по организации дорожного движения; - ремонт, строительство пешеходных дорожек. |

1.  Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

Одним из основополагающих условий развития  поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения Шаровского сельского поселения. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа), является проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- перспективное строительство;

- состояние транспортной инфраструктуры;

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры.

1.1. Демографическое развитие муниципального образования

Муниципальное образование «СП Шаровский сельсовет» расположено в юго-восточной части Белебеевского района. Граница сельского поселения Шаровский сельсовет проходит по административной границе Белебеевского и Альшеевского районов Республики Башкортостан. Граничит с Донским, Знаменским, Слакбашевским, Максим-Горьковским сельсоветами Белебеевского района.  Застройка поселения представлена одноэтажными домовладениями, имеются здания социального значения, торговой сферы и другие. В состав Шаровского  сельского поселения входят четыре населенных пункта: д.Шаровка, д.Чубукаран, д.Булановка, ст.Глуховская.  Административным центром муниципального образования является д.Шаровка, которая находится в 25 км от города Белебей.

Численность населения поселения составляет: 932 чел.

В административном центре сельского поселения – д. Шаровка имеется асфальтобетонное покрытие протяженностью 2,19 км, Также асфальтобетонное покрытие имеется в д.Булановка протяженностью 0,94 км и в ст. Глуховская 0,05 км. Остальные улицы деревень – либо грунтовые, либо имеют щебеночное покрытие. Все центральные улицы населенных пунктов пересекаются с выходами на внешние направления.

Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека.

Гидрографические данные:

Территория Шаровского сельсовета муниципального района Белебеевский район располагается на приподнятой части Бугульмино- Белебеевской возвышенности и характеризуется полого-увалистыми пространствами с абсолютными отметками поверхности от 300 до 400 метров.

По территории сельского поселения протекает сеть малых рек, в т.ч. река Сульба, река Чубарка, река Слак, река Чубакарка. В сельском поселении находятся множество родников.

Подземные воды содержатся в четвертичных отложениях и коренных породах. Грунтовые воды вскрываются многочисленными колодцами. Уровень грунтовых вод находится на глубине от 1-2 до 10-12 м.

Климатические условия:

Климат континентальный, с сухой холодной зимой и жарким летом, большим числом солнечных дней и устойчивой погодой в течение всего года.

Среднегодовая температура воздуха +2,20 С. Средняя температура самого холодного месяца зимы – января достигает -14,50 С,  средняя температура июля +18,10 С.

Устойчивые морозы наступают в середине ноября и прекращаются в конце марта.

Территория района относится к зоне достаточного увлажнения. За год выпадает в среднем  525 мм осадков, причем основная часть в теплый период- 360 мм, однако бывают годы, когда возникают засухи.

Ветровой режим  характеризуется преобладанием в течение года ветров южного и юго-западного направлений. Среднегодовая скорость ветра- от 3,5 до 4,2 м/с – южных и юго-западных направлений, 2,6 м/с- северных и северо-восточных направлений.

Опасные погодные явления представлены грозами, метелями и туманами. Сильные ливни сопровождаются грозами, иногда градом, повторяемость которых характерна для июля месяца.

Сильные метели часто отмечаются  на открытых к западу частях склонов, наиболее часто отмечаются на открытых населенных территориях. Повторяемость метелей в среднем наблюдается 1-3 раза в году.

Среднегодовое число дней с туманом колеблется по территории - около 30, наибольшее количество туманов возникает в условиях пересеченного рельефа. Продолжительность туманов колеблется по территории от 30-40 часов.

# 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации  Программы

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей инженерно-коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории  Шаровского сельского поселения.

Программа направлена на снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

Основные задачи Программы:

- модернизация, ремонт, реконструкция, строительство объектов благоустройства и дорожного хозяйства.

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со строительством новых объектов.

Сроки и этапы реализации программы

Срок действия программы с 2016 по 2020 годы. Реализация программы будет осуществляться весь период.

Общие положения

- Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:

- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным повышением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности;

- состояние существующей системы  транспортной инфраструктуры;

- перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучшение жилищных условий граждан;

- Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры.

- Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.

- Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.

- Стоимость мероприятий определена ориентировочно основываясь на стоимости  уже проведенных аналогичных мероприятий.

- Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Республики Башкортостан и бюджета СП Шаровского сельского поселения, а также внебюджетные источники. Объемы финансирования мероприятий из регионального бюджета определяются после принятия республиканских программ и подлежат уточнению после формирования  республиканского бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

Система дорожной деятельности

Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Программы:

- Содержание дорог в требуемом техническом состоянии;

- Обеспечение безопасности дорожного движения.

Механизм реализации  Программы и контроль за ходом ее выполнения

Реализация Программы осуществляется Администрацией Шаровского сельского поселения. Для решения задач Программы предполагается использовать средства республиканского бюджета, в т.ч. выделяемые на целевые программы Республики Башкортостан, средства местного бюджета, собственные средства хозяйствующих субъектов.

В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Шаровского сельского поселения, генеральным планом, основными направлениями сохранения и развития инженерной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями Программы являются администрация Шаровского сельского поселения и организации коммунального комплекса.

Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация СП Шаровский сельсовет Белебеевкого района  и Совет  Шаровского сельского поселения.

Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций в части изменения сроков реализации и мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы

Основными результатами реализации мероприятий являются:

- модернизация и обновление инженерно-коммунальной, транспортной инфраструктуры поселения;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ПРОГРАММЕ.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятий | Источники финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Приобретение материалов, ремонт дорог, | Улучшение транспортной инфраструктуры, | Республиканский Бюджет | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
|  |  |  | бюджет поселения | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 2 | разработка проектно-сметной документации | Подготовка исходной документации | Республиканский Бюджет | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
|  |  |  | бюджет поселения | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 3 | Обеспечение безопасности, организации дорожного движения | Повышение безопасности дорожного движения | Республиканский Бюджет | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|  |  |  | бюджет поселения | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  | Бюджет Республики Башкортостан | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
|  | Бюджет поселения | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Всего | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |